## Slide 1: 航天型号软件工程
荣文戈
计算机学院
w.rong@buaa.edu.cn
13683392072
2012-10-11

## Slide 2: 航天型号系统软件测试

## Slide 3: 什么是型号系统软件测试
验证软件是否满足
  研制任务书
  需求规格说明书
  概要设计文档
  详细设计文档
尽早尽可能多的发现软件缺陷
便于软件可靠性、安全性评价

## Slide 4: 型号软件测试术语定义
测试用例
  为具体目标开发的输入/执行条件/预料结果
测试规程
  给定测试用例的详细指令及相关文档
测试覆盖
  规定的系统部件实现规定需求的程度
测试准则
  通过测试必须满足的准则
可测试性

## Slide 5: 型号系统软件测试的基本原则
必须独立
  必须不是软件的设计人员
尽早介入
  在需求模型确定就开始
可追溯
  一旦发现错误，必须定位所有软件配置项

## Slide 6: 型号系统软件测试的基本原则
可复现
  必须用规范的方式复现
有序化
  从小规模-〉大规模
测不全
  再好的测试也不能穷举所有路径，所以要控制软件模块的规模

## Slide 7: 型号系统软件测试活动
设计缺陷导致软件缺陷
测试发现缺陷再来消除缺陷

## Slide 8: 测试的重要性和局限性
是质量的重要保证
  内在质量决定外在质量
提高设计者的思维素质
  帮助设计软院提升设计能力
再好的测试也不能完全
  测不全导致始终存在的潜在缺陷
通过测试不意味着交付使用
  必须通过严格的系统联试

## Slide 9: 型号软件测试的基本活动
制定测试计划
  是项目启动后的第一个技术活动
  包括测试范围，测试方法，测试进度，终止条件、资源需求等
测试需求分析
  需求规格说明书是确认测试的依据
  被测软件功能性能必须符合需求规格说明书

## Slide 10: 型号软件测试的基本活动
测试用例设计
  是重要的控制因素
  是软件工程重要的研究成果之一
  必须设计正常和异常的情况
  必须测试不同负载的性能
测试环境搭建
  怎么用就怎么测
  注意搭建异常测试环境

## Slide 11: 型号软件测试的基本活动
生成测试软件
  依据测试用例说明生成测试代码
  测试代码本身有错怎么办？
测试执行
  检查测试结果，错误提示，性能信息
  确保不是测试过程引起测试异常
测试分析
  出现重大缺陷时进行测试结果分析

## Slide 12: 型号软件测试的基本活动
测试过程评估
  比对测试目标的完成情况
  补充测试，调整测试环境等
报告编制和总结
  为软件缺陷提供纠错的依据
  只反应事实，不进行推断

## Slide 13: 型号软件测试的基本活动

## Slide 14: 型号软件的单元测试
验证软件与详细说明的一致性
一般采用白盒法
技术要求
  语句覆盖度100%
  分支覆盖度100%
  错误处理路径覆盖100%
  覆盖软件的所有特性
  使用额定数据、异常数据、边界数据

## Slide 15: 示例
  if (x > 0 && x < 0)
  {
  int n = 0;
  }
  驱动模块和桩模块的概念？

## Slide 16: 接口测试
实参和形参数目相等
实参和形参属性匹配
实参和形参单位一致
  还记得1999年，美国火星气候轨道器失败吗？
实参和形参次序是否一致
不同模块的全局变量定义是否一致
。。。

## Slide 17: 其他测试内容
逐一验证完成了详细设计的功能
重要执行路径的测试
  错误使用运算符的优先次序
  错误使用不一致的计算精度
  初始化不正确
局部数据结构的测试
  不正确的变量名
  上溢/下溢引起的错误等

## Slide 18: 测试陷阱
每一行代码都是重要的
错误发生概率再小也必须测试
指出的错误必须是真实遇到的错误
出错时必须进行出错处理
做好边界测试

## Slide 19: 组装测试
集成过程中进行的测试
检验单元之间接口是否正确
  还记得阿丽亚娜5的失败吗？
需要逐一与概要设计对应
测试全局数据接口
模块的功能和性能

## Slide 20: 组装测试
集成过程中进行的测试
检验单元之间接口是否正确
  还记得阿丽亚娜5的失败吗？
需要逐一与概要设计对应
测试全局数据接口
模块的功能和性能

## Slide 21: 确认测试
确认需求规格说明书中的要求
检查软件的功能，性能，约束与限制
确认软件与硬件系统的连接
进行强度测试
进行安全性测试
对降级能力进行测试

## Slide 22: 第三方测试
航天型号软件必须进行第三方测试
美国
  IV&V
  ITO
  行政，经费，人员，技术独立
航天
  七大测试中心

## Slide 23: 系统联试
是真实运行环境逼真模拟
不容易生成测试用例
对系统研制任务数进行确认

## Slide 24: 回归联试
验证软件修改后的正确性
对原有功能，性能的不损害性
决定哪些测试必须重复
  重复之前所有的测试
  运行基准测试集
  重复系统级功能测试
  测试修改的部分

## Slide 25: 航天型号软件的测试内容
功能测试
  单元测试阶段
  正确区分软件调试和测试
  测试用例需要重视输入条件和结果的匹配
  不能因为强调覆盖率忽视了正确性检查
  组装测试阶段

## Slide 26: 边界测试
考核软件功能和性能在边界条件下的运行正确性
  边界测试是否是功能测试或性能测试的特例呢？
余量测试
  检测软件留有的雨量如RAM余量等

## Slide 27: 强度测试
在规定时间内对软件进行超出一定设计能力状态下没有功能和性能错误
  数据量超过额定值
  计算机硬件失效降级处理能力
  。。。
余量测试
  检测软件留有的雨量如RAM余量等

## Slide 28: 可靠性和安全性测试
对可靠性和安全性措施进行验证
检验软件防止灾难性事故的能力
检验软件容错能力
根据经验设计认为已知故障
在系统最坏情况下进行测试
在错误情况下进行测试

## Slide 29: 静态测试技术
和动态测试技术的主要区别？
利用人的主观能动性
易于开展
取决于经验和素质
方法
  桌面检查、审查、走查、形式化度量

## Slide 30: 测试用例设计技术
规格说明
程序
测试用例
5
6
2
1
4
3
7
测试的软件行为集合关系

## Slide 31: 软件测试集合关系
存在区域2和5
  测试是不完备的
存在区域3和7
  测试用例不正确，或
  规格说明不正确
存在区域6
  程序实现了隐式需求，或（测试不完备）
  程序实现了多余的功能（设计有缺陷）

## Slide 32: 软件测试的目的
规格说明
程序
测试用例
5
6
2
1
4
3
7

## Slide 33: 软件测试用例的设计技术
基于功能分解
  分别为一系列功能单元分别测试
基于等价类划分
  示例：输入必须在10到100之间，三个等价类
  1，20，120
基于边界值分析
  示例：输入必须在10到100之间，应包含
  9，10，100，101

## Slide 34: 软件测试覆盖率分析技术
程序逻辑级
源代码级
可执行码级
示例
  if (A and (B or C)) then D
  else E;

## Slide 35: 测试全集
用例编号 | A | B | C | D | E
1 | T | T | T | T | D
2 | T | T | F | T | D
3 | T | F | T | T | D
4 | T | F | F | F | E
5 | F | T | T | F | E
6 | F | T | F | F | E
7 | F | F | T | F | E
8 | F | F | F | F | E

## Slide 36: 软件测试覆盖率分析技术
语句覆盖
  {1，2，3} +{4, 5, 6, 7, 8}
分支覆盖
  每一个分支判断取T/F分支至少一次
条件覆盖
  每一个判断中每一个条件可能取值执行一遍

## Slide 37: 航天型号系统软件维护

## Slide 38: 软件维护与配置管理
定义
  在软件交付后进行修改以纠正故障
维护者必须实施配置管理过程以管理对现有系统的修改
--- GB/T 8567-2006

## Slide 39: 软件维护的种类
适应性维护
  适应运行环境
完善性维护
  改善性能（精度，存储空间）等的维护
改正性维护
  改正程序中的错误
预防性维护
  代码结构调整，优化，增加注释和文档
25%
50%
20%
5%

## Slide 40: 软件维护的特点
必须在已有框架下修改
  不得不遵循原有的约束，时间越长越难维护
生命周期阶段漫长
  维护阶段比开发阶段时间长得多
成本高
  生存周期70%以上费用
与人为因素有关
  需要有经验的设计人员

## Slide 41: 航天软件软件维护的要求
改正性维护
  更改单控制
  回归测试
  评审后发放为新的版本
适应性/改善型维护
  依据修改后的软件任务书启动（全部）开发过程

## Slide 42: 航天软件软件维护的要求
易分析型
  模块化，详细的文档，注释，变成风格
易改变形
  耦合，内聚，局部化
稳定性
  避免由于修改造成意外的能力
易测试性
  便于测试准则的建立

## Slide 43: 如何提高可维护性
需求阶段
  必须详尽描述软件功能，性能，接口
设计阶段
  严格按照需求规格说明
  本阶段对可维护性影响极大（减少复杂度）
编码阶段
  养成良好的编程习惯
  不要为了效率牺牲清晰度
  尽量将代码和数据分开
强调效率的程序包含的错误比强调清晰度的程序错误多10倍

## Slide 44: 在轨软件的维护
2004年，勇气号火星车闪存失效
维护方法
  删除闪存文件
  重新格式化闪存
对我们的启示？
  设计之初要考虑维护的环境

## Slide 45
谢谢!